МОДЕЛЬ ТРАНСПИРАЦИИ И ФОТОСИНТЕЗА СОСНЫ
BoF-SvF	# начало постановки задачи идентификации
UsePrime = True
Wmin = 68.0	# kg	# min кол-во влаги в растении
Wmax = 75.0	# kg	# max кол-во влаги в растении
Sneedles = 32 / 2	# m2 tree needles area # !! ПРИ ЗАМЕНЕ заменить и 0.010017
Emult = Sneedles * 6.48e-2 # kg/h 0.001*18g/1000kg*3600h

#INCLUDE: ../../get_data_0822.mng	# считывание эксп. Даннах
useNaN	# use NaN values
DB = Select ROWNUM AS n, t, I AS Q, WPD AS VPD, WPD AS V, Ta AS T, H, EX5 AS E, PhX2 AS P, Dat, Date, Dt, NN, PRel, ERel \
        from Phot-7shoX5_P.xlsx
DB.E[:] *= 1.12

MakeSets_byParam Dat 11	# CV procedure parameters — выбрасываются каждые 11-ые сутки
# Задание множеств и сеток
SET:	n = [ 0, , 1 ]	# Time - point's numper (first=0)
        sWD = [ 0, (Wmax-Wmin)/Wmax*100, -40 ]	# grid for WD в % от макс кол-ва
        sQ = [ 0, ,-50, q,Q]
        sT = [ , ,-50,te,T]
        st = [ 0, 24, .5, t,t]
sG = [ 0, 0.4, -40 ]	# grid for G
sCO2M = [ 270, 370, -40 ]
################ ПОДМОДЕЛЬ ТРАНСПИРАЦИИ
Var:	Gq ( sQ ); Gq'>=0	# Проводимость У. от Сол.Рад. Не убывает
        Gwd( sWD ); PolyPow=5; <=1; Gwd'<=0; Gwd(0.0)=1 # Проводимость У.от Диф.Влаги
        WFwd > 0;	# Множитель потока влаги из почвы
Var:	E ( n )	# Traspiration mmolН2О/m2/c	# 4
        W ( n ); >=Wmin; <=Wmax # Water в растении kg	# 3
        WD ( n ) >=0;	# Water deficit в процентах от макс кол-ва
WF ( n )	# Поток из почвы	# 2
G ( n ) >= 0	# stomata conductance
Param:	VPD( n )	# диф. давления пара
        Q ( n )	# сол радиация
        T ( n )	# температура
Dt ( n )	# прирост по времени от точки к точки
t ( n )	# время суток

EQ:	W' = (WF - E * Emult) * Dt	# динамика воды в растении	# 3
W(0) = Wmax-1.0	# начальное условие	# 3
WD = (Wmax-W)/Wmax*100	# пересчет диф влаги в %
WF = WFwd * WD	# поток из почвы	# 2
E = G * VPD * 0.010017	# танспирация	# 3
G = Gq(Q) * Gwd(WD)	# устьичная проводимость
################ ПОДМОДЕЛЬ ФОТОСИНТЕЗА
Var:	P ( n )	# фотосинтез	# 6
CO2I ( n ) > 0	# CO2 в межкл	# 7
CO2M ( n ) > 0	# CO2 в мезофил (на хлоропластах?)	# 9
Pq ( sQ ) >0; Pq(0)=0; Pq'>=0 # Фотосин от Q. Не убывает
Pt ( sT ) >0; Pt(20)=1; Pt'>=0 # Фотосин от Т. Не убывает
Pm (sCO2M) >0; PolyPow=7; Pm (360)=1; Pm'>=0 #Фотоси от CO2M. Не убывает
Pbr > 0	# Дыхание	# 11
GMt (st) >0.1; <0.2; GMt (0) = GMt (24) # Проводимость мезоф от времени суток
EQ:	P = Pq(Q) * Pt(T) * Pm (CO2M) — Pbr	# Фотосинтез = Ассим — Дыхание # 6
P = ( 360 - CO2I) * ( G * 2.2596 )	# Закон Фика для газов	# 6
P = ( CO2I - CO2M ) * ( GMt (t) * 2.2596 ) # Закон Фика для газов в жидкости # 8

CVNumOfIter 1	# Ниже задание параметров для расчетов
co.resF = "MNG.res"
RunMode = "L&P"
SvF.max_workers = 12
#SvF.Hack_Stab = True
#ObjToReadSols = True
#OptStep = [0.0, 0.001, -0.0, -0.0, -0.0, 0.001 ]
# Критерий выбора
Obj: Gq.Complexity (Penal[0])/4 +Gwd.Complexity (Penal[1]) +E.MSDnan() \
+Pq.Complexity(Penal[2]) +Pt.Complexity (Penal[3]) +Pm.Complexity (Penal[4]) \
+GMt.ComplCyc0E(Penal[5]) +P.MSD ()
Draw	# отрисовка результатов
EoF	# конец постановки задачи идентификации

DB.AddField ('Err')
DB.AddField ('Rem_P')
for i in DB.sR:
DB.Err[i] = - E.delta ( i )
DB.Rem_P[i] = - P.delta ( i )
DB.WriteSvFtbl('a.txt')

SvF.Xsize = 10
SvF.Ysize = 2.5
Draw P.grd,DB.Date,Foto DB.P,DB.Date,Foto-Data;MC:blue;MS:3;LW:0
Draw E.grd,DB.Date,Транспирация DB.E,DB.Date,Тр-Data;MC:blue;MS:3;LW:0
Draw DB.Q,DB.Date,Радиация
Draw DB.T,DB.Date,Температура
Draw DB.VPD,DB.Date,Диф_дав_пара
Draw CO2M.grd,DB.Date,CO2_meso CO2I.grd,DB.Date,CO2_int;LC:blue;MC:blue
Draw GMt
Draw Gwd
Draw Gq
Draw Pq
Draw Pt

Draw
Draw CO2Iqt
Draw CO2I
#Draw Pqg
Draw P
Draw G

Draw G.grd,DB.Date,Уст_проводимостьН2О
Draw WD.grd,DB.Date,Дифицит_воды_в_стволе
Draw WF.grd,DB.Date,Поток_из_почвы

# CO2
G.grd[:] *= 2.2596 # пров CO2 используется ниже
Draw G.grd,DB.Date,Уст_проводимостьСО2
#DB.AddField ('Err')
DB.AddField ('CO2i')
DB.AddField ('GM')
for i in DB.sR:
#	DB.Err[i] = - E.delta ( i )
DB.CO2i[i] = 360. - DB.P[i] / G (i) # 360 — в атмосфере
DB.GM[i] = DB.P[i] / (DB.CO2i[i]-67) # ?? /2.2596 ?? # 67 на хроропластах
#DB.WriteSvFtbl('a.txt')
Draw DB.CO2i,DB.Date,CO2_в_межкл
Draw DB.GM,DB.Date,пров_CO2_мезофила
EoF

№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№
Дальше не смотреть

∈ ∙ "'